## Slide 1
VRP (Versatile Routing Platform)即通用路由平台，是华为在通信领域多年的研究经验结晶，是华为所有基于IP/ATM构架的数据通信产品操作系统平台。运行VRP操作系统的华为产品包括路由器、局域网交换机、ATM交换机、拨号访问服务器、IP电话网关、电信级综合业务接入平台、智能业务选择网关，以及专用硬件防火墙等。核心交换平台基于IP或ATM。

## Slide 2: 命令行基础 (1/3)
VRP系统定义了一系列的视图（View），视图和操作命令之间存在对应关系。
视图类型 | 提示符 | 作用
用户 | <设备名称> | 查看运行状态或其他参数
系统 | [设备名称] | 配置全局或系统参数
接口 | [设备名称-接口ID] | 配置接口参数
协议 | [设备名称-协议类型-协议ID] | 配置协议参数
Notes: 不同的视图表示不同的配置范围：
  系统视图：管理员必须在这里配置全局生效的参数；
  接口视图：管理员必须在这里配置与某个指定接口相关的参数，比如指定接口的IP地址；
  协议视图：管理员必须在这里设置与指定协议相关的参数，比如在RIP视图下设置与RIP相关的参数。

## Slide 3: 命令行基础 (2/3)
[Huawei]ospf 100
[Huawei-ospf-100]
用户视图切换至系统视图：system-view
系统视图切换至接口视图：interface <接口ID>
[Huawei]interface GigabitEthernet 0/0/0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]
系统视图切换至协议视图：协议类型 <协议ID>
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]
Notes: 在系统视图下可以配置设备名称、时区等参数
对于接口GigabitEthernet 0/0/0，从左至右第一个0为这个接口的槽位所在机框位的编号；第二个0为接口所在槽位的编号；第三个0为该机框该槽位中，对应接口的编号。

## Slide 4: 命令行基础 (3/3)
用户等级与命令等级：
用户等级 | 名称 | 可执行的命令等级 | 命令类型
0 | 访问级 | 0 | 包括网络诊断工具相关的命令（如ping、tracert）、从本设备出发访问外部设备的命令（如telnet）和部分display命令等
1 | 监控级 | 0、1 | 包括用于系统维护的命令及display命令等
2 | 配置级 | 0、1、2 | 包括路由及网络各层的命令等，用于向用户提供直接网络服务
3～15 | 管理级 | 0、1、2、3 | 包括文件系统管理、电源控制、用户管理、命令级别设置、系统内部参数设置，以及用于业务故障诊断的debugging命令等
Notes: 默认情况下将命令分为4个级别（0～3级），将用户分为16个等级（0～15级）

## Slide 5: VRP系统配置基础 (1/7)
命名网络设备：
  区分设备的类型（路由器、交换机、防火墙等）；
  区分设备的所属部门；
  区分设备的物理位置。
命令：sysname sysname
[Huawei]sysname R1
[R1]
Notes: 在本系列课程中，设备的命名规则是这样的：
  路由器：ARx，x表示编号；
  交换机：SWx，x表示编号。

## Slide 6: VRP系统配置基础 (2/7)
设置系统时钟：
命令 | 作用
clock timezone time-zone-name {add ¦ minus} offset | 设置时区或其偏移量
clock datetime HH:MM:SS YYYY-MM-DD | 设置当前日期和时间
clock daylight-saving-time | 设置采用夏令时制
<Huawei>clock timezone BEIJING add 08:00:00
<Huawei>clock datetime 03:08:18 2016-05-25
<Huawei>display clock
2016-05-25 03:08:25+08:00
Wednesday
Time Zone(BEIJING) : UTC+08:00
Notes: 参数说明：
clock timezone time-zone-name {add | minus} offset
  add：表示与UTC时间相比，这个时区增加的时间偏移量
  minus：表示与UTC时间相比，这个时区减少的时间偏移量
  offset：增加/减少的偏移量
  例如：北京时区，属于UTC+8时区（UTC：协调世界时，又称世界标准时间）
clock datetime HH:MM:SS YYYY-MM-DD
  HH:MM:SS YYYY-MM-DD：时时:分分:秒秒 年年年年-月月-日日
clock dayligt-saving-time
夏令时制：Daylight Saving Time，简称DST，夏令时比标准时早一个小时

## Slide 7: VRP系统配置基础 (3/7)
命令 | 作用
header login information text | 配置在用户登录前显示的标题消息
header shell information text | 配置在用户登录后显示的标题消息
配置标题消息：
[Huawei]header login information “welcome to access huawei!”
[Huawei]header shell information “Do not reboot the device!”
……
User interface con0 is available
Please Press ENTER.
welcome to access huawei!
Login authentication
Password:
Do not reboot the device!
Notes: header login information：使用这条命令设置的信息会在任何人连接到设备上之后马上看到。通常这里需要设置警告和权限信息，比如未经授权不可访问之类的警告语。
header shell information：使用这条命令设置的信息会在合法用户成功登录到设备后看到，通常这里需要设置提示给合法管理员的信息。

## Slide 8: VRP系统配置基础 (4/7)
配置接口IP地址：
  用于TCP/IP协议栈实现数据通信；
  格式：点分十进制；
  组成：网络位、掩码。
命令：
  ip address ip-address {mask | mask-length}
[Huawei]interface GigabitEthernet0/0/0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.12.1 24
Notes: 掩码（Mask）：用于标识IP地址所属的子网。通过对一个IP地址和它对应的掩码执行“与”运算，可以判断出哪些地址处于同一个网络中。
子网的概念在第6章中进行详细介绍。

## Slide 9: VRP系统配置基础 (5/7)
保存配置
命令：save
<Huawei>save
The current configuration will be written to the device.
Are you sure to continue?[Y/N]:y
……
Save the configuration successfully.
Notes: 输入save命令后，即可将当前RAM中的运行配置文件保存为启动配置文件
输入save命令后，会自动按照默认的存储路径和文件名在flash中生成名为“vrpcfg.zip”的文件

## Slide 10: VRP系统配置基础 (6/7)
清除配置
命令：reset saved-configuration
<Huawei>reset saved-configuration
Warning: The action will delete the saved configuration in the device.
The configuration will be erased to reconfigure.Continue? [Y/N]:y
……
Info: Succeeded in clearing the configuration in the device.
Notes: 在输入了清除配置的命令后，设备并不会直接清除配置，而是会让管理员进行二次确认。
如果管理员执意要清除配置的话，就在看到系统提示信息后输入y并回车。

## Slide 11: VRP系统配置基础(7/7)
重启设备
命令：reboot
<Huawei>reboot
Info: The system is now comparing the configuration, please wait.
Info: If want to reboot with saving diagnostic information, input 'N' and then e
xecute 'reboot save diagnostic-information'.
System will reboot! Continue?[Y/N]:y
……
<Huawei>##################################
Notes: 管理员可以使用命令reboot来让设备重启。如果使用这条命令重启设备的话，未保存的配置会丢失。

## Slide 12
重点1：VRP的版本格式
重点2：不同视图与等级
重点3：VRP的基本配置
Notes: 重点1：
  主版本号：VRP3、VRP5、VRP8等
  产品版本号：包含Vxxx（产品码）、Rxxx（大版本号）、Cxx（小版本号、SPC（可选，如果有补丁）
重点2：
  用户
  系统
  接口
  协议
重点3：
  设备名称
  保存、清除配置
  重启

## Slide 13
如何从用户视图进入系统视图？
如何为华为设备设置设备名称？
Notes: 问题1：
  输入命令system-view
问题2：
  输入命令sysname 设备名称

## Slide 14
操作系统
华为VRP网络操作系统
VRP系统入门操作
eNSP操作指导

## Slide 15: VRP系统入门操作
本小节主要描述VRP操作系统的一些基本命令，分为以下三个部分：
  快捷键的使用
  命令帮助功能
  查看及验证设备信息

## Slide 16: 快捷键的使用
快捷键的使用：用于快速编辑/修改当前命令的部分参数。
命令 | 作用
←或CTRL+B | 将光标向左移动一个字符
→或CTRL+F | 将光标向右移动一个字符
CTRL+A | 将光标移动到当前行的开头
CTRL+E | 将光标移动到当前行的末尾
CTRL+D | 删除当前光标所在位置的字符
Backspace或CTRL+H | 删除光标左侧的一个字符
CTRL+W | 删除光标左侧的一个字符串
ESC+D | 删除光标右侧的一个字符串
CTRL+X | 删除光标左侧所有的字符
CTRL+Y | 删除光标所在位置及其右侧所有的字符
ESC+B | 将光标向左移动一个字符串
ESC+F | 将光标向右移动一个字符串
↑或CTRL+P | 显示历史命令缓冲区中的前一条命令
↓或CTRL+N | 显示历史命令缓冲区中的后一条命令
Notes: 可以使用display hotkey命令来了解系统中定义的所有快捷键以及这些快捷键的功能

## Slide 17: 命令帮助功能 (1/6)
命令提示：避免记忆完整命令或参数；
命令补全：避免输入完整命令或参数（必须消除歧义）；
错误提示：
  参数不完整：后续字符存在歧义；
  命令不完整：后续参数不明确；
  命令无法识别：输入视图错误、参数错误。
Notes: 命令提示：管理员在输入一条拥有多个参数的命令时，可以通过输入问号的方式查看后续可以输入的关键字和变量。
命令补全：管理员在输入命令时，可以使用Tab键补全当前输入的命令单词。但要注意，只有当管理员手动输入到能够消除歧义的那个字母后，才能使用Tab键进行补全，否则Tab键不起作用。
错误提示：管理员在看到错误提示后，需要关注上尖角号（^），这个符号指明了出现错误的位置。

## Slide 18: 命令帮助功能 (2/6)
命令提示：使用“?”参数
  列出当前视图下的可用命令：
<Huawei>?
User view commands:
arp-ping ARP-ping
autosave <Group> autosave command group
backup Backup information
……
Notes: 命令提示的用法：
  在任何位置输入问号（?）就可以获得相应的提示信息；
  管理员可以从提示信息中找到接下来能够输入的关键字和/或参数。

## Slide 19: 命令帮助功能 (3/6)
列出包含特定首字母的命令：
<Huawei>d?
debugging <Group> debugging command group
delete Delete a file
dialer Dialer
……
列出下一个关键字或者参数：
<Huawei>display ?
aaa AAA
access-user User access
accounting-scheme Accounting scheme
……
Notes: 命令提示的几种用法：
  在管理员不确定该如何拼写某个命令单词时，可以输入这个命令单词的首字母或管理员能够确定的前几个字母，之后输入问号查询具体的拼写；
    比如管理员想要输入命令dialer，但只知道首字母为d，不知道后续的拼写方式，就可以如第一个例子所示，输入d?，就可以找到dialer的拼写了。
  在管理员不确定一条命令中都可以使用哪些关键字或参数时，可以在完整的关键字或参数后面，通过空格加问号的方式查询接下来能够使用的关键字和/或参数。

## Slide 20: 命令帮助功能 (4/6)
命令补全：使用“Tab”键
  假设需要补全命令“system-view”
  正确场景：后续字符无歧义
  错误场景：后续字符存在歧义
<Huawei>sy? #列出首字母为“sy”的命令
system-view SystemView from terminal
<Huawei>system-view #按下“Tab”键即可显示期望命令
<Huawei>s? #列出首字母为“s”的命令
save <Group> save command group
schedule Schedule system task
……
<Huawei>save #按下“Tab”键显示为非期望命令
Notes: 命令补全功能需要管理员手动输入到消除歧义的字母后，再按下Tab键，否则Tab键无法补全正确的命令。
正确场景：
  比如在用户视图下，以sy开头的关键字只有system-view，因此管理员手动输入两个字母就消除了歧义，可以使用Tab键把这个关键字补全；
  当然了，在输入到能够消除歧义的字母后，管理员也可以直接按下回车（或者按下空格后继续输入后续的关键字/参数），华为设备这时已经可以正确识别管理员希望输入的命令了。
错误场景：
  比如在用户视图下，以s开头的关键字有多个，因此管理员不能在输入了s后按下Tab键，以期待华为设备能够识别出system-view。

## Slide 21: 命令帮助功能 (5/6)
错误提示：
  参数不完整：后续字符存在歧义
  命令不完整：后续参数不明确
<Huawei>s #按下回车键执行
^
Error:Ambiguous command found at '^' position.
<Huawei>
[Huawei]interface #按下回车键执行
^
Error:Incomplete command found at '^' position.
[Huawei]
Notes: 在用户视图中，以s开头的可用关键字有11个，因此只输入字符s，系统并不清楚管理员希望执行其中的哪个关键字，于是弹出了“错误：^号所指位置的命令存在歧义（Error:Ambiguous command found at '^' position.）”的错误提示信息。
命令interface的作用是进入某个接口的接口视图，由于没有指明要进入哪个接口，因此系统不知道该如何执行这条命令，于是就弹出了“错误：^号所指位置命令不完整（Error:Incomplete command found at '^' position.）”的错误提示信息。

## Slide 22: 命令帮助功能 (6/6)
命令无法识别：输入视图错误、参数错误
[Huawei]system-view
^
Error: Unrecognized command found at '^' position.
[Huawei]
[Huawei]inerface GigabitEthernet 0/0/0
^
Error: Unrecognized command found at '^' position.
[Huawei]
Notes: 命令system-view的作用是从用户视图进入到系统视图中，显然这条命令不应该在系统视图中输入，因此系统弹出了“错误：^号所指位置命令无法识别（Error: Unrecognized command found at '^' position.）”的错误提示信息。
参数interface缺少字母r，因此系统同样弹出了“错误：^号所指位置命令无法识别（Error: Unrecognized command found at '^' position.）”的错误提示信息。

## Slide 23: 查看及验证信息 (1/5)
查看设备信息
  软件
  硬件
查看配置信息
查看接口信息
查看接口列表
Notes: 在CLI命令行中，管理员可以通过不同的命令查看华为设备的不同参数，比如：
  查看设备信息（软件/硬件）
  查看配置信息
  查看接口信息（详细信息）
  查看接口列表（汇总信息）

## Slide 24: 查看及验证信息 (2/5)
查看设备信息：display version
<Huawei>display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 5.120 (AR2200 V200R003C01SPC900)
Copyright (C) 2011-2013 HUAWEI TECH CO., LTD
Huawei AR2220 Router uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 34 minutes
BKP 0 version information:
1. PCB Version : AR01BAK2A VER.A
2. If Supporting PoE : No
3. Board Type : AR2220
4. MPU Slot Quantity : 1
5. LPU Slot Quantity : 6
……
Notes: 该设备型号为Huawei AR2220系列路由器，VRP版本为5.120 (AR2200 V200R003C01SPC900)
MPU（Micro Processor Unit，微处理器单元。设备的主控模块）数量为1
LPU（Line Processing Unit，线路处理单元。设备的业务模块）数量为6

## Slide 25: 查看及验证信息 (3/5)
查看配置信息：display current-configuration
<Huawei>display current-configuration
[V200R003C00]
#
snmp-agent local-engineid 800007DB03000000000000
snmp-agent
#
clock timezone China-Standard-Time minus 08:00:00
#
portal local-server load portalpage.zip
#
drop illegal-mac alarm
#
set cpu-usage threshold 80 restore 75
……
Notes: 例如，当前时区为“中国标准时间（东8区）”。注意：某些命令如clock datetime，由于配置后的信息（如系统时间）会实时变化，因此通过display current-configuration命令不会显示。

## Slide 26: 查看及验证信息 (4/5)
查看接口信息：display interface <接口ID>
<Huawei>display interface GigabitEthernet0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2016-05-29 20:08:54 UTC-08:00
Description:HUAWEI, AR Series, GigabitEthernet0/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 10.0.12.1/24
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 00e0-fc9c-6840
Last physical up time : 2016-05-29 20:08:54 UTC-08:00
Last physical down time : 2016-05-29 18:22:48 UTC-08:00
Current system time: 2016-05-29 20:55:03+08:00
Port Mode: FORCE COPPER
Speed : 1000, Loopback: NONE
Duplex: FULL, Negotiation: ENABLE
Mdi : AUTO
Notes: current state：端口物理状态
Line protocol current state：端口协议状态（网络层及以上）
Maximum Transmit Unit：最大传输单元，MTU
Internet Address：IP地址
Hardware address：硬件地址（对于以太网即MAC地址）
Speed：端口的速率
Duplex：端口的双工模式
Mdi：媒体传输指标

## Slide 27: 查看及验证信息 (5/5)
查看接口状态：display interface brief
<Huawei>display interface brief
PHY: Physical
*down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
^down: standby
(e): ETHOAM down
(d): Dampening Suppressed
InUti/OutUti: input utility/output utility
Interface PHY Protocol InUti OutUti inErrors outErrors
Ethernet0/0/0 down down 0% 0% 0 0
Ethernet0/0/1 down down 0% 0% 0 0
Ethernet0/0/2 down down 0% 0% 0 0
Ethernet0/0/3 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/0 up down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/1 down down 0% 0% 0 0
NULL0 up up(s) 0% 0% 0 0
<Huawei>
Notes: Ethernet(100M以太口）数量为4个
GigabitEthernet（1000M以太口）数量为2个